## Slide 1: 網際足球泡泡機器人場景設計
指導教授： 嚴 家 銘 老 師
班 級： 四 設 二 甲
學 生： 江 芷 柔 (41023103)
李 凱 新 (41023106)
王 翔 楷 (41023113)
吳 勁 毅 (41023116)
李 學 淵 (41023125)
林 秉 賢 (41023132)
張 育 銓 (41023151)
張 昱 棠 (41023153)
Web-based bubbleRob Football Scene Design

## Slide 2: 摘要
由於矩陣計算、自動求導技術、開源開發環境、多核 GPU 運算硬體 等這四大發展趨勢，促使 AI 領域快速發展，藉由這樣的契機，將實體 機電系統透過虛擬化訓練提高訓練效率，再將訓練完的模型應用到實體 上。 此專案是 w3 作業所做的泡泡機器人的延伸，繪製機器人後導入 CoppeliaSim 模擬環境並給予對應設置，使用 zmqRemoteAPI 與八位同組 組員協同控制 bubbleRob，在我們所建立的場景內踢球競賽，並同時加 入記分板顯示場上比分狀態。 關鍵字: 類神經網路、強化學習、CoppeliaSim、OpenAI Gym

## Slide 3: 規則
1.1 規則 遊戲規則如下： 1. 球打入敵方即得一分。 2. 時間內進球數多的一方獲勝。

## Slide 4: 場景建立
前言:
因為這次老師重新規劃了球場及球員的大小、重量...... 等等，我們 重新規劃了整個球場及新建了球員模型，沒有沿用過去的設計。
建立球員 :我們使用 Onshape 重新繪製了球員模型，這次規劃想改變過去 bubbleRob 看起來較呆版、圓潤的設計，因此設計了一台跑車作為我們 的球員。File-Import-Mesh，選擇要匯入的檔案匯入球場，如圖 。 接著加入 joint 加入 joint: 滑鼠右鍵-Add-Joint-Revolute
後發現比例錯誤，因此直接在 CoppeliaSim 內進行縮小，但因本來設計 的跑車高度太低太扁平，可能會有無法推到球的狀況發生，因此不是使用等比縮小，而是直接將各部分拉至規定尺寸。 比例放大縮小步驟: 點選物件左邊圖示-View modify geornrtry-若勾選 Keep proportions 為進行等比放大，若取消勾選擇可以個別調整大小。

## Slide 5
圖二

## Slide 6: 建立記分板
我們使用 Onshape 重新繪製了機械式記分板，接著匯入 到 CoppeliaSim 內進行爆炸拆件，拆件後加入 joint

## Slide 7: 建立球場
我們使用 solidworks 繪製了球場底板及球門匯入 CoppeliaSim 後接著建立感測器

## Slide 8: 整合場景
接著將所有檔案拉到同一視窗內，球員進行分色，場地位置調整及 加入感測器。 球員變色: 點選本體旁邊圖示-Adjust color-Amibient/diffuse component-拉 動 RGB 調整顏色即可。
加入感測器:Add Proximity sensor-Ray type

## Slide 9: 程式講解

## Slide 10
產生隨機座標
這段程式碼，第二行註解為使用當前時間作為隨機亂數。
回復記分板顏色
這段程式碼，四、六行註解為設置計分板形狀的顏色 為 color3。
設定記分板顏色
這個函式，如用於設置兩個點的顏色。它接受一個參數 color，用於指定要設置的顏色。在函式內部，使用 sim.setShapeColor 函式將顏色應用到每個點的形狀上，使用 colors[color] 來獲取指定的顏色。

## Slide 11
分解剩餘時間數字
這個函式，用於將數字轉換為計分板的十位數和個位 數。它接受一個參數 number，代表要轉換的數字。首先，字符串 numberString。如果 numberString 的長度小於 2，則在前面添加一 個'0'，確保有兩位數字。然後，使用 tonumber 和 string.sub 函式提取十位 數和個位數，分別存儲在 tensDigit 和 onesDigit 中。最後，返回一個包含 十位數和個位數的數組。

## Slide 12
感測得分並修改記分板
感測得分並修改記分板 這個函式，包含兩個條件語句。第一個條件語句檢 查 scoreresult1 是否大於 0，如果是，則執行 regress(0) 函式並將 score2 加一。第二個條件語句檢查 scoreresult2 是否大於 0，如果是，則執行 regress2) 函式並將 score1 加一。

## Slide 13
將即時分數顯示在計分板
將即時分數顯示在計分板 這個函式，如 首先將 score1 轉換為十位數和個位數，並將 結果存儲在 pink 中。然後將 score2 轉換為十位數和個位數，並將結果存 儲在 blue 中。接下來調用 Toclear 函式。 接下來的迴圈對於 i 等於 1 到 2，進行以下操作： 使用 Number i, pink i , 1 將 pink 中的十位數或個位數設置到數字顯示器 中，並設置為顏色 1。 使用 Number i 加 2, blue i, 2 將 blue 中的十位數或個位數設置到數字顯示 器中，並設置為顏色 2。

## Slide 14
時間到則停止遊戲
這個函式，如包含一個條件語句。
首先檢查 count 是否> 0，如果是，則執行以下操作：
檢查 timer 是否大於等於 1，如果是，則將 timer 重置為 0，並將 count 減 一。 根據 count 計算出分鐘數和秒數，並使用 string.format 函式將其格式化為 分鐘: 秒的字符串形式。
將秒數和分鐘數分別轉換為十位數和個位數，並將結果分別存儲在 timesseconds 和 timesminutes 中。將 dottime 加一。
接下來，檢查 dottime 是否大於等於 2，如果是，則將 dottime 重置為 0。 如果 count 小於等於 0，則執行 sim.stopSimulation 函式停止仿真。

## Slide 15
回復記分板顏色
回復記分板顏色 這個函式，如 用兩個嵌套的迴圈。外層迴圈遍歷 i 從 1 到 7 的值，內層迴圈遍歷 x 從 1 到 4 的值。 對於每一個 i 和 x 的組合，執行以下操作： 從 handles 中獲取 handle 的值。
使用 sim.setShapeColor 函式將 handle 的 形狀顏色設置為 colors3。從 timehandles 中獲取 timehandle 的值。使用 sim.setShapeColor 函式將 timehandle 的形狀顏色設置為 colors3。
換句話說，這段代碼將遍歷一個二維數組 handles 和 timehandles，並將相應的 形狀顏色設置為 colors3。

## Slide 16: 心得
江芷柔心得:
李凱新心得 :
這次使用 SolidWorks 畫了一個球場，還使用 onshape 畫了旗子上面 還有數字，再匯入 coppliasim 。我感覺對於使用場景更得心應手了呢！
王翔楷心得 :
這次作業我擔任建立球員及球場感測器還有最後 Latex 報告撰寫的 工作，設計跑車模樣的球員讓我的繪圖技術透過這次的經驗更加精進， 球場感測器的建立已經透過前幾次的作業徹底摸清楚，建設上非常的流 暢也省時，最後是 Latex 報告的編寫，每次寫報告都能更精進使用 latex 的技術，總之這門課使我獲益良多。

## Slide 17
吳勁毅心得 :
這次 pj3 的分組因為有 8 個人所以比之前更輕鬆，畢竟要負責的部 分已經更少了，但途中還是遇到一些問題，像是有時無法連到主機，導 致無法對戰，還有一些程式小問題，但我們會盡力解決，讓這個作業做 得更好
李學淵心得 :
這次 pj3 我學習到了 lua 在 coppeliasim 的各種用法，並整合了更多 功能在程式之中，縮短程式的長度來簡潔美化。
林秉賢心得 :
這次的八人組合，我覺得做的東西有難度，但是如果要八個人一起 做我覺得可以很快完成，我要很謝謝我的組員們很凱瑞我，沒有他們我 覺得這個東西沒辦法處理得很好。

## Slide 18
張育銓心得 這次的 pj3 作業很難，大部分都是靠同組的同學完成的，雖然負責的地方很少，但在最後也努力的幫了一些忙，在連網路也發現到了一些問題，並解決了它，，在程式也遇到了些問題，同組的同學也非常的熱心解答，很感謝他們。
張昱棠心得 這次的作業裡的機械式計分器挑戰對我的繪圖挑戰真的很大，來回 改良了好幾版，匯入 coppliasim 模擬作動。對我來說都是很棒的跳戰，我學到了很多解決事情的方法。

## Slide 19: 完成圖
z